## Slide 1
Automatic Artesis pLantijn

## Slide 2: Concept

## Slide 3: Parcour

## Slide 4: States
1. RUST
2. Laadstation zoeken
3. Volle batterijen oppakken
4. 90° draaien
5. Rijden naar het einde van het parkoer
6. Lege batterij zoeken
7. Batterij oppakken
8. Volle batterij plaatsen
9. Rijden naar volgende station
10. Herhaal stap 6 tot 9 5X
12. Laadstation zoeken
11. 90° draaien
13. Lege batterijen in het laadstation
14. END

## Slide 5: Drive Module
Stepper Motors
Mecanums
Laag zwaartepunt
Positionering
NEMA 17 formfactor steppers
2,5A Variant
5kgf/cm
3,3v(van stepper drivers)

## Slide 6: Belt module
Steppers
Ketting

## Slide 7: Grijper
Blikken duwen
Eigen batterij
Threaded rod

## Slide 8: Besturing
MQTT Server
Raspberry Pi
MQTT client
Stepper drivers
Drive
ESP 12
MQTT client
Sensors
ESP 12
MQTT client
Grijper
Sensor
Stepper
ESP 12
WiFi
X 6

## Slide 9: SEnsor
VL53L0X
I²C
MUX
Positie Robot

## Slide 10: Stepper drivers
DRV8825
Max stroom 2,5A(cooling)
Werk voltage 8-48V(12V)
Direction
Steps via pulse

## Slide 11: Grijper
Sensor (VL53L0X)
ULN2003A Stepper Motor
300gf/cm
5v
Eigen batterij

## Slide 12: Time line
4 Feb
Kerstvakantie
BOM
Elektrische schema's
Grijper Prototype 1 (Tim)
PCB Prototype (Tijl)
Bouw test parcour (Quinten)
Chassis (Lukasz)
Belt (Sean)
1 April
1ste integratie
Afgewerkte modules
Start testen
Controle center
1 Mei
2de integratie
Zelfstandig werken
22 Mei
Wedstrijd

## Slide 13
THE END